## Slide 1
입력 분기 방식 하이브리드 자동차의 동특성 분석을 통한
모터, 배터리 용량 산정
한양대학교 미래자동차공학과
4학년 이 홍 규
지 도 교 수 홍 정 표
연구 배경 및 목적
연구 내용
연구 결과 및 결론
한양대학교 미래자동차공학과
졸업논문
Input Split HEV의 동특성을 모델링하여 다양한 주행 조건에 따라 손쉽게 조건을 바꾸며 동력 성분의 성능을 결정함
Simulink - Reverse Engineering
Simulink - Forward Engineering
입력 : 등판 각도, 요구 속도, 엔진 성능
출력 : 모터 성능, 발전기 성능
목적 : 요구 주행 성능을 만족하는 모터, 발전기 성능 결정
입력 : 등판 각도, 모터 성능, 엔진 성능
출력 : 실제 속도, 엔진-모터-발전기의 토크 및 RPM 출력
목적 : Reverse Engineering을 통해 얻어낸 성능의 차량 특성 확인
모터
토크 : 97Nm
RPM : 6000
Power : 61KW
발전기
토크 : 37Nm
RPM : 4000
Power : 17KW
요구 주행 성능
(프리우스의 제원)
등판각도 : 0도
요구 속도 : 154 km/h
엔진 성능 : 토크 142Nm
RPM 3200
<Torque>
<RPM>
<Power>
<Speed>
Simulink Result
Advisor Result
<1. 주행 속도 2. SOC history(SOC = 0.2)>
<3. 배터리 출력 4. 배터리 용량(E)>
배터리 용량 변화를 이용한
총 용량 산정
연구 주제 선정 배경
친환경차 시장 확대
연비 이슈에 따른 성능 향상의 필요성
연구 목표
  직렬과 병렬 하이브리드 시스템의 장점을 갖춘
  입력 분기식 하이브리드 시스템의 모델링을 통한 모터, 배터리 용량 산정
유성 기어 특성
연결 토크와 구동력의 관계
=
발전기
유성 기어의 특성에 의해 토크, 회전수가 결정 > 출력 산정 가능
주행 모드
출발 시 모터 만으로 구동하고
일정 속도(30km/h)에 도달하면 엔진을 가동해서 엔진과 모터로 함께 구동
NOTATION
토크 = 엔진 각속도
= 발전기 토크 = 발전기 각속도
= 모터 토크 각속도
= 선기어 토크 = 선기어 잇수
= 링기어 토크 = 링기어 잇수
= 캐리어 토크 = 구동 토크
= 종감속 기어비 = 타이어 반경
= 타이어 구동력 = 모터 출력
저항력 확인
기울기 저항력
구름 저항력
공기 저항력
구동력과 저항력을 고려한
차량의 동특성 확인
중량
공기의 밀도
전방 면적
공기 저항 계수
= 차량의 실
= 차량의 가속도
<강화되는 배기가스 기준>
장점
직렬 구동의 전기 흐름과 병렬 구동의 기계 흐름을 함께 구현
직렬 구동과 병렬 구동의 각각 시스템 장점을 고루 갖춤
- 엔진의 최적 효율을 계속 사용함 (직렬의 장점) - 엔진 구동과 무관하게 자유롭게 전기차 모드를 사용 가능 (직렬의 장점)
- 고출력이 필요할 때 엔진과 모터 모두 구동에 참여 (병렬의 장점)
단점
고속으로 구동 시 발전기가 모터로 작동하고 모터가 발전기로 작용하며
불필요한 에너지가 소모되는 동력 순환이 발생함
보통 엔진 운전점 제어를 통해 극복하지만 본 연구에서는 간단한 모델링을 위하여 고려하지 않음
<Dynamics of Power Split System>
<Dynamics of Vehicle>
실제 제원 : 4.4kWh
>> 매우 근접한 수치 확인
배터리 용량 - 배터리 출력을 시간에 따라 적분하여 획득
<PRIUS_JPN Model>
위 모델을 기반으로 변수 변경
입력 분기식 하이브리드
유성기어를 사용해 엔진, 모터, 발전기의 작동을 제어하여 차량을 구동하는 시스템
엔진 – 캐리어
모터 – 링기어
발전기 – 선기어